## Slide 1: Реконструкция жилого 2-этажного дома с надстройкой 6 этажей. Инженерные сети.
Выполнили студенты
441 группы Кириленко Александр
442 группы Лях Дмитрий

## Slide 2: Обоснование принципиальных решений

## Slide 3: Увеличение толщины утеплителя и окна с высоким термическим сопротивлением
уменьшения теплопотерь через ограждающие конструкции
уменьшению эксплуатационных расходов на отопление

## Slide 4: Увеличение толщины утеплителя и окна с высоким сопротивлением
Увеличение толщины рассчитывается с условием экономической целесообразности
Chart: 
| 40 | 60 | 80 | 100 | 120
П | 245.8505 | 214.3822 | 212.6938 | 225.0264 | 245.96

## Slide 5: Система отопления
система теплого пола
система панельно-лучистого отопления

## Slide 6: Система отопления
Преимущества:
Не требуют локализации поверхностей нагрева
Равномерное распределение температуры в помещении
Предоставление большой свободы при планировке
Снижают опасность возгорания
Вызывают незначительные перемещения воздуха
Не поднимают пыль
Не способствуют распространению микробов
В летний период возможно охлаждение помещения

## Slide 7: Система отопления
Для горизонтальных ветвей полимерные трубы
Стояки стальные

## Slide 8: Система отопления
Раздача в квартиры ведется из гребенки
Предусмотрены счетчики теплоносителя

## Slide 9: Независимая схема присоединения

## Slide 10: Независимая схема присоединения
Создается местный теплогидравлический режим
Не зависит от перебоев снабжения теплоносителем
Служит дольше вследствие уменьшения коррозионной активности воды
Возможность отключения нагревателя и включения холодильной установки
Подпитка из обратной магистрали

## Slide 11: Система вентиляции
Вентиляция принудительная, децентрализованная
Воздух забирается снаружи, очищается, нагревается с помощью утилизатора, использующего вытяжной воздух
При необходимости догрева воздуха включается калорифер

## Slide 12: Система вентиляции
Теплоутилизатор

## Slide 13: Система вентиляции
Струя из воздухораспределителей распространяется близко к оконным проемам
Применяется
воздушное
отопление

## Slide 14
Вытяжные воздухозаборники расположены в кухне и в санузлах
Система вентиляции

## Slide 15: Система вентиляции
Вытяжная система централизованная, вывод на крыше здания
Горизонтальные воздуховоды проложены над навесным потолком

## Slide 16: Система вентиляции
Преимущества:
Значительное увеличение коэффициента полезного действия системы вентиляции
Резко увеличивается объем приточного воздуха снаружи
Не зависит от внешних природных факторов
Предварительная очистка и обработка приходящего воздуха
Системы энергосбережения - приточный воздух подогревается за счет нагретого вытяжного
Утилизация уменьшает расход теплоты на подогрев поступающего воздуха на 60-70 процентов
Контроль над количеством подаваемого воздуха уменьшает объем воздухообмена

## Slide 17: Зеленая кровля

## Slide 18: Зеленая кровля
Установка стеклянной крыши с большим термическим сопротивлением
Возможность поддержания оптимальных условий микроклимата

## Slide 19: Зеленая кровля
Преимущества:
Чердак будет являться идеальным местом для отдыха
Идеальное решение для компенсации ущерба, нанесенного природе
Защита от перегрева и ультрафиолетового излучения кровельных материалов
Снижение температуры воздуха в городах в летнее время
Исключение выделение опасных для здоровья человека летучих веществ и соединений из битумных кровельных материалов
Обеспечение поступления кислорода
Снижение общего шумового фона
Повышение влажности воздуха
Исключение быстрого распространения огня по поверхности кровли при пожарах

## Slide 20: Система горячего водоснабжения
Присоединение по закрытой схеме

## Slide 21: Система горячего водоснабжения
Регулирующий клапан 9 поддерживает в стояке 2 постоянное давление. Это давление контролируется датчиком давления 5, установленным выше сужающего устройства 7. При недостаточной разности давлений, измеряемой датчиками 5, установленными до и после сужающего устройства, свидетельствующей о том, что расход по стояку стал меньше расчетного циркуляционного расхода, контроллер 6 дает команду на открытие регулирующего клапана 8. В результате вода с расходом, соответствующим расчетному циркуляционному для рассматриваемого стояка, начнет поступать в теплоизолированный мембранный бак 4 и постепенно накапливаться там. Таким образом, при всех закрытых водоразборных кранах движение горячей воды по стояку не прекратится и при открытии любого крана из него тотчас же потечет горячая вода.

## Slide 22: Система горячего водоснабжения
Недостаток:
Система не внесена в нормативный документ. Циркуляционные трубопроводы в системе горячего водоснабжения должны проектироваться в соответствии с действующими нормами

## Slide 23: Система горячего водоснабжения
Решение проблем:
Материалоемкость системы, отягощенной циркуляционными трубопроводами, существенно выше материалоемкости трубопроводов, непосредственно подающих горячую воду потребителям
Расходы тепла на поддержание нужной температуры в циркуляционном контуре достаточно велики
Расходами электрической энергии на циркуляцию в системе ГВС обычно пренебрегают, но с ростом тарифов и этот показатель становится заметным
Для организации равномерной циркуляции воды во всех стояках современной разветвленной системы ГВС приходится устанавливать автоматические балансировочные вентили на каждом стояке, что дополнительно усложняет монтаж системы и ее эксплуатацию

## Slide 24: Непринятые решения

## Slide 25: Использование грунтовых теплообменников
Мало свободного места, которого не хватает для установки такого теплообменника.

## Slide 26: Использование устройства утилизации тепла сточных вод
Минусы:
В составе имеют дорогостоящий тепловой насос, нуждающийся в грамотной эксплуатации
Из-за малых скоростей сточных вод имеют большую площадь теплообменника
Из-за малых скоростей сточных вод и илистых включений теплообменники заиливаются, ухудшая теплообмен
Высокая стоимость тепловых насосов, возможны хищения цветных металлов
Большие потери тепла при транспортировке

## Slide 27: Использование устройства утилизации тепла сточных вод
Существует исследование http://www.ecoteco.ru/?id=172, которое позволяет решить эти проблемы путем интенсификации теплопередачи и препятствования заиливанию, использованием струи

## Slide 28: Использование устройства утилизации тепла сточных вод
Функции:
За счет сообщения струей тангенциальной скорости сточным водам и турбулизации потока увеличивается коэффициент теплопередачи от сточных вод к нагреваемой жидкости
Не дает заиливаться стенкам теплообменника со временем
Сообщает скорость сточным водам
Теплоутилизатор имеет такое же проходное сечение, что и канализационные трубы
На данный момент, существуют только экспериментальные варианты такой установки

## Slide 29: Использование пофасадного регулирования

## Slide 30: Использование пофасадного регулирования
Причины:
Малое место на лестничных клетках для проведения нескольких стояков отопления в подъезде
Наличие квартир с выходом на два противоположных фасада
Решение: регулятор комнатной температуры